OOO«НПФ ОРТ»

194362, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Железнодорожная 11, корп. 4, ЛИТ А

Тел.: +7 (812) 448 57 49, факс: +7 (812) 448 57 59

E-mail: Info@ort.com.ru

www.ORT.com.ru

Зимняя палатка Арктикспас

Палатка предназначена для длительного проживания в особо холодных условиях. Внешний тент из полимерной ветрозащитной водоупорной ткани. Теплосберегающий эффект достигается при помощи внутреннего тента из 4-х слоев фольгированного материала. Форма-«полубочка» обеспечивает дополнительное теплосбережение и ветроустойчивость. Каркас состоит из стального контура, алюминиевых дуг и стяжек. Палатка упакована в утепленные деревянные короба, которые используются как пол-платформа. При использовании тепловой пушки палатка остается комфортной для проживания при морозах до -80⁰C. Несколько палаток могут объединяться в единый палаточный комплекс любого назначения.

Разработка палатки Арктикспас

Зимняя палатка Артикспас — последняя разработка фирмы ОРТ совместно со специалистами Арктического аварийно – спасательного центра в Дудинке и Арктического и Антарктического научно-исследовательского института ААНИИ.

Назначение палатки Арктикспас

Арктическая зимняя палатка предназначена для круглогодичного использования в условиях Северного полюса, а также районах крайнего Севера зимой в качестве нестационарного передвижного пункта облегченного типа для проживания людей, в диапазоне температур от +50°С до -80°С. Конструкция Артикспаса позволяет соединять между собой модули различного назначения при помощи переходных тамбуров с торцов палатки: модуль для проживания, пункт приема пищи, полевую кухню, санитарный блок, полевой офис.

Внешний и внутренний наметы

Внешний слой зимней палатки изготовлен из легкой ветрозащитной ткани Нейлон-Твил 272Т, плотностью 140 г/м<sup>2</sup>, обладающей повышенной водоупорностью до 1000 мм водяного столба. Швы внешнего намета защищены накладными клапанами, что обеспечивает герметичность внешнего намета. Вход в палатку с одной стороны выполнен в виде тубуса диаметром 1400мм и продублирован входом на петлевых шнуровках, с другой стороны вход на петлевых шнуровках. Такая конструкция входов обеспечивает возможность нормальной зксплуатации палатки в самых экстремальных зимних условиях.

Внутренний утепленный тент изготовлен из 4-х слойного теплосберегающего фольгированного материала создающего изотермический эффект.

Каркас палатки Арктикспас

Каркас арктической палатки состоит из стального опорного контура, алюминиевых дуг и стяжек, фиксирующихся стальными переходниками. Сборный металлический каркас легко и оперативно собирается, не имеет мелких деталей, которые могут быть утеряны в полевых условиях. Полуцилиндрическая форма палатки – самая устойчивая при штормовых северных зимних ветрах.

Пол палатки Арктикспас

Пол палатки выполнен в виде деревянных теплоизолированных коробчатых пустотелых секций, которые при сборке используются также для упаковки палатки. Данные пустотелые секции пола позволяют быстро перенести палатку, не разбирая ее — зацепив пол палатки веревками к снегоходу, а также предотвращают таяние льда под палаткой. Секции выполнены из 12 мм фанеры, пенофола с односторонним фольгированием, пеноплэкса и 4 мм фанеры. Также палатка для зимы укомплектована полом из парусины полульняной (брезент) СКПВ 11252, который расстилается под опорным контуром каркаса для предотвращения вмерзания каркаса в лед, и полом изготовленным из морозоустойчивой ткани с ПВХ покрытием. Зимние палатки вы можете приобрести у производителя, НПФ ОРТ.

Качество

Продукция проверяется отделом технического контроля на производстве. Соответствует техническим условиям предприятия-производителя. Качество продукции подтверждается паспортом качества.

| Параметры | Арктикспас |
| --- | --- |
| Длина, м | 4,5 |
| Ширина, м | 7,3 |
| Высота боковой стенки, м | 2,7 |
| Высота по гребню, м | 2,7 |
| Полезная площадь, м² | 23,3 |
| Масса палатки, кг | 850±60 |
| Количество спальных мест | 5-10 |
| Вид упаковки | 6 коробов |
| Габариты упаковки | 1. 1,22×2,07×0,30 2. 1,22×2,07×0,30 3. 1,22×2,07×0,30 4. 1,22×2,07×0,30 5. 1,22×2,07×0,30 6. 1,22×2,07×0,30 |

Изготовитель: ООО «НПФ ОРТ» 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Железнодорожная, д. 11, лит. А, корп. 4 Телефон/факс: +7 812 -448-57-58 Web: www.npfort.ru Е-mail: info@ort.com.ru